Daily Crane Operator’s Checklist吊车操作员日检查对照表

| Contractor Name 承包商名称 |  | Name of Operator 检查员姓名: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Date / Time 日期/时间: |  | ID Number of Motor 发动机号 |  |
| Type of Crane 吊车类型: |  | Board Number 车牌号 |  |
| S/no. 序号 | Items 项目 | Report of checking 检查结果报告 | Remarks备注 |
|  | Days 星期( | Mo一 | Tu二 | We三 | Th四 | Fr五 | Sa六 | Su日 |  |
|  | (indicate the dates写出日期( |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Engine引擎 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Water level in radiator and reserve tank 水箱和蓄水槽的水位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oil level and condition油面及状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oil, water and fuel leakage油、水和燃油泄漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fan belt tension 风机皮带松紧 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Air cleaner空气清洁器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Hydraulic液压系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hydraulic oil level and condition液压油位及状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Control lever and valve working condition控制杆及阀门工作状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pump working condition泵工作状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Motor working condition马达工作状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hydraulic pump, motors and cylinders oil leakage液压泵、马达及汽缸油泄漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Control valve, rotating joint and piping oil leakage控制阀、旋转接头和管道油泄漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Electric system电气系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fluid level in battery电池的流体液位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instrument working condition仪器工作状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Safety devices安全装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Anti-two block, boom over-hoist limiting and moment limiting device, etc. 抗打滑装置、过卷限制和瞬间极限装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Attachment附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Appearance外观 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | No crack and deformation无裂缝和变形 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wire rope钢丝绳 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Travel warning device行程报警装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Load/radius and automatic safe load/indicators 荷载/半径和自动安全荷载/指示器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Winch brackets/clutch linings绞盘架/离合器衬片 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Motion limit switches运动极限开关 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | The crane boom / fly jib吊车臂/飞杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Winding drum for power cable电缆卷轴 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Rail clamps导轨式夹具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Rail tracks轨道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Wheels and axles or rail – mounted cranes有轮的、有轴的或有轨吊车 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Others其他: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Legends 图例:     ( = OK可以	X = Not OK不合格	NA = Not Applicable不适用